## Slide 1: CP & CPK

## Slide 2
2
Generalmente se usan dos índices para evaluar la capacidad del proceso para producir dentro de especificaciones:
  Cp: índice de capacidad potencial del proceso.
  Cpk: índice de capacidad o habilidad real del proceso.

## Slide 3
3
Antes de ver como calcular el Cp y el Cpk, es necesario revisar algunos conceptos.
Dónde:
  LSTN = límite superior de tolerancia natural
  LITN = límite inferior de tolerancia natural
  LSE = límite superior de especificación
  LIE = límite inferior de especificación

## Slide 4
4

## Slide 5
5
6 se puede considerar como la dispersión real del proceso.
Puesto que ambos límites se disponen a una distancia de la media  3 respectivamente, entonces la proporción de observaciones entre ambos límites es del 99.73%

## Slide 6
6
  Cp > 1; el proceso es potencialmente capaz de producir dentro de los límites de especificación y genera un porcentaje de defectuosos menor del .27%

## Slide 7
  Cp = 1; el proceso es apenas capaz, la proporción de defectuosos es .27%. Los límites de especificación son iguales a los límites de tolerancia natural.
  Cp < 1; el proceso no es potencialmente capaz, la proporción de defectuosos es mayor a 27 en 10, 000.

## Slide 8
Nivel de habilidad | % producto fuera de especificaciones
 3 | 2700 ppm
 4 | 64 ppm
 5 | 6 partes en 10 millones
 6 | Menos de 1 parte en 10 millones

## Slide 9
Cpk > 1.33; el proceso es capaz y es comúnmente usado como una meta para muchas compañías.
1 < Cpk < 1.33; el proceso es marginalmente capaz.
Cpk < 1; el proceso no es capaz

## Slide 10
Gracias!!
10